LISTA DE EXERCÍCIOS

CAMPO ELÉTRICO

E = F/q

E = campo elétrico (N/C)

F = força (N)

q = carga de prova (C)

Existe uma região de influência da carga Q onde qualquer carga de prova q, nela colocada, estará sob a ação de uma força de origem elétrica. A essa região chamamos de campo elétrico. Obs.: Na entrega para ficar mais fácil a correção, recorte a pergunta, cole e dê a resposta.

1.Calcule o valor do campo elétrico num ponto do espaço, sabendo que uma força de 8N atua sobre uma carga de 2C situada nesse ponto.

2. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga q = +2.10-5 fica submetida à força elétrica F = 4.10-2 N. Determine o valor desse campo elétrico.

3. O corpo eletrizado Q, positivo, produz num ponto P o campo elétrico, de intensidade 2.105 N/C. Calcule a intensidade da força produzida numa carga positiva q = 4.10-6 C colocada em P.

4. Em um ponto do espaço, o vetor campo elétrico tem intensidade 3,6.103 N/C. Uma carga puntiforme de 1.10-5 C colocada nesse ponto sofre a ação de uma força elétrica. Calcule a intensidade da força.

5. Uma carga de prova q = -3.10-6 C, colocada na presença de um campo elétrico E, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 9N, horizontal, da direita para a esquerda. Determine a intensidade do vetor campo elétrico e sua orientação.

6. Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido para baixo e intensidade 5.103 N/C. Coloca-se, neste ponto, uma pequena esfera de peso 2.10-3 N e eletrizada com carga desconhecida. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio, determine:

a) A intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga;

b) O valor da carga.

7. Sobre uma carga de 2C, situada num ponto P, age uma força de 6N. No mesmo ponto, se substituirmos a carga de por outra de 3C, qual será o valor da força sobre ela?

8. Sobre uma carga de 4C, situada num ponto P, atua uma força de 8N. Se substituirmos a carga de 4C por outra de 5C, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando colocada no ponto

9.      As cargas iguais em módulo e sinal estão colocadas no vácuo. A figura representa as linhas de força do campo elétrico produzido pela interação destas duas cargas.

No ponto P eqüidistante de ambas as cargas, o vetor campo elétrico será representado pelo vetor:

POTENCIAL ELÉTRICO

10.A diferença de potencial entre as placas A e B, carregadas com cargas de sinais contrários e distanciadas 20 cm, é de 200 V.

Abandonando junto à placa A uma carga positiva de 2 pC, verifica-se que sobre ela atua uma força de módulo
(A)  1.10-10 N      (B)  1.10-12 N     (C)  2.10-9 N    (D)  2.10-6 N    (E)  2.10-4 N

11.Três cargas estão colocadas nos vértices de um triângulo eqüilátero, como mostra a figura abaixo. O vetor campo elétrico resultante criado pelas cargas no ponto P é mais bem representado por:

12. .  Na figura abaixo representa-se um campo elétrico uniforme de intensidade E = 40 V/m.
Sendo A e B dois pontos dentro deste campo, distantes 40 cm um do outro, a diferença de potencial entre ambos vale, em volts, 
(A)  200(B)  100(C)  40(D)  20(E)  16

TRABALHO NO CAMPO ELÉTRICO

1.Na figura a seguir, Q=20μC e q =1,5μC são cargas puntiformes no vácuo. O trabalho realizado pela forca elétrica em levar à carga q do ponto A ao o ponto B e:

2 Uma carga elétrica positiva Q gera um campo elétrico a sua volta. Duas superfícies equipotenciais e o percurso de uma carga elétrica q =2.10-6 C, que se desloca de A para B,     estão representados na figura. O trabalho realizado pelo campo elétrico de Q sobre a carga q nesse deslocamento vale, em joules,

3. Uma carga elétrica igual a 20nC é deslocada do ponto cujo potencial é 70V, para outro cujo potencial é de 30V. Nessas condições, qual o trabalho realizado pela força elétrica do campo elétrico?

4.Com base no esquema acima, que representa a configuração das linhas de forças e das superfícies eqüipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade E = 5,0 . 102V/m, determine:

a) A distância entre as superfícies eqüipotenciais S1 e S2.

b) O trabalho da força elétrica que age em q = 2,0. 10-6C para esta ser deslocada de A para B.

5. Um elétron é colocado em repouso, entre duas placas metálicas planas e paralelas, onde é aplicada uma diferença de potencial de 20V (ver figura). Qual a energia cinética que o elétron adquire quando atinge a placa de maior potencial? A carga do elétron vale, em módulo, 1,6. 10-19C.

6. Uma carga elétrica igual a 20nC é deslocada de ponto, cujo potencial é 70V, para outro, cujo potencial é 30V. Nessas condições, qual o trabalho realizado pela força elétrica do campo?

7. Num campo elétrico, leva-se uma carga q = 5.10-6C de um ponto A até um ponto B. O trabalho da força elétrica é de - 10-4 J. Qual a d.d.p entre os pontos A e B?

8. No campo de uma carga Q = 3µC são dados dois pontos A e B cujas distâncias são respectivamente dA = 0,3 m e dB = 0,9 m. O meio é o vácuo. Determine:

a) Os potencias elétricos entre A e B

b) O trabalho da força elétrica que atua numa carga de 5µC.